ANEXO II PPT - EXPTE 1143/2023

DESCRIPCION DE LAS INSTALACIONES DE GASES MEDICINALES DE LOS CENTROS SANITARIOS EN LA PROVINCIA DE CADIZ.

Instalación de Gases medicinales en el Hospital Puerta del Mar

Desde las diferentes salas de gases ubicadas en la Planta Sótano del Edificio se distribuyen los diferentes gases médicos a los usuarios finales en habitaciones, salas de observación, quirófanos, etc.

Esta instalación está compuesta de los siguientes equipos:

- 1 Ud. Depósito de oxígeno de 11.000 litros con número de serie 2284.2 y nº Identificación de la instalación R-1657

- 1 Ud. Depósito de nitrógeno  6.360 litros  con número de serie 8196/2002  y nº Identificación de la instalación R-4834

- 1 Ud. Planta de producción de aire medicinal con mezclador y 2 rampas de reserva de Aire Sintético con 5 botellas B-50 cada una.

- 1 Ud. de reserva de O2 compuesta por dos rampas de botellas B-50 con 14 botellas y su cuadro de alternancia correspondiente.

- 1 Ud. de suministro de N2O, compuesta por dos rampas principales con 20 botellas B-50 y una de reserva con 5 botellas B-50  y su cuadro de alternancia correspondiente.

- 3 Uds. de suministro de CO2, compuestas la 1ª por dos rampas de 2 botellas B-50 cada una, la 2ª con dos rampas de 3 botellas B-50 Med. cada una y por último, la 3ª con una rampa de 2 botellas B-50. Todas ellas con cuadro de mando semiautomático de alternancia y alarmas por fugas.

Instalación de Gases medicinales en el Hospital San Carlos

Desde las diferentes salas de gases ubicadas en la Planta Sótano del Edificio se distribuyen los diferentes gases médicos a los usuarios finales en habitaciones, salas de observación, quirófanos, etc.

Esta instalación está compuesta de los siguientes equipos:

- 1 Ud. Depósito de Oxígeno de 8.000 litros con número de serie  12685 de 1977

- 1 Ud. Depósito de Nitrógeno de 5000 litros con número de serie 162-106 del año 1979

- 1 Ud. Planta de producción de aire medicinal con mezclador y 2 rampas de reserva de Aire Sintético con 12 botellas B-50 cada una.

- 1 Ud. de reserva de O2 compuesta por dos rampas de botellas B-50 con 10 botellas y su cuadro de alternancia correspondiente.

- 1 Ud. de suministro de N2O, compuesta por dos rampas con 2 botellas B-50  y su cuadro de alternancia correspondiente.

Instalación de Gases medicinales en el Hospital Universitario de Puerto Real.

Desde las diferentes salas de gases ubicadas en la Planta Baja del Edificio nº 1 se distribuyen los diferentes gases médicos a los usuarios finales en habitaciones, salas de observación, quirófanos, etc.

Esta instalación está compuesta de los siguientes equipos:

• 1 Ud. Depósito de oxígeno de 21.800 l.

• 1 Ud. Depósito de nitrógeno 21.360 l.

• 1 Ud. Planta de producción de aire medicinal o mezclador con 2 rampas de reserva de oxígeno y nitrógeno con 4 botellas cada una.

• 2 Ud. rampas de botellas de reserva de O2 con 14 botellas cada una y su cuadro de alternancia correspondiente.

• 2 Ud. rampas de botellas de reserva de Protóxido con 14 botellas cada una y su cuadro de alternancia correspondiente.

• 4 Ud. conjuntos de botellas de reserva principal de aire medicinal con 23 botellas cada una y 2 Ud. rampas de botellas de reserva secundaria de aire medicinal con 14 botellas cada una, ambos conjuntos con sus cuadros de alternancia correspondientes.

Instalación de Gases medicinales en el Hospital de Alta Resolución La Janda

Desde las centrales de gases, situadas en PL. SEMISOTANO en el edificio D, edificio de mantenimiento, se ha realizado la distribución a las distintas áreas del Hospital. En uno de los locales de dicho edificio se ha instalado la central de Gases Comprimidos (O2, N2O, AIRE), y en el otro la central de VACIO.

Esta instalación está compuesta de los siguientes equipos:

• Sala Central de gases comprimidos (O2, N2O, AIRE): Edificio mantenimiento

◦ Cuadro Central de Alarmas

◦ Central de OXIGENO:

▪ Un cuadro automático de reducción y control, modelo "VITOMAT".

▪ Dos rampas independientes de 10 botellas cada una.

▪ Central de emergencia de 1 botella.

▪ Grupos estabilizadores de presión.

▪ Colector distribuidor.

▪ Transductores de presión para envío de señal al Cuadro Central de Alarmas.

◦ 	Central de PROTOXIDO:

▪ Un cuadro automático de reducción y control, modelo "VITOMAT".

▪ Dos rampas independientes de 3 botellas cada una.

▪ Central de emergencia de 1 botella.

▪ Grupos estabilizadores de presión.

▪ Colector distribuidor.

▪ Transductores de presión para envío de señal al Cuadro Central de Alarmas.

◦ 	Central de  AIRE:

▪ Un cuadro automático de reducción y control, modelo "VITOMAT".

▪ Dos rampas independientes de 10 botellas cada una.

▪ Central de emergencia de 1 botella.

▪ Grupos estabilizadores de presión.

▪ Colector distribuidor.

▪ Transductores de presión para envío de señal al Cuadro Central de Alarmas.

• Cuadro general de Alarmas: Situado en admisión de Urgencias.

• Cuadros de control y alarma: existen 6 cuadros de control y alarma distribuidos por todo el hospital.

Instalación de Gases medicinales en el Hospital Universitario de Jerez

Recinto Depósitos Criogénicos (da servicio a Hospital General y Hospital Materno Infantil).

- Depósito Criogénico Oxigeno de 11.000 l de capacidad

- Depósito Criogénico Nitrógeno de 11.000 l de capacidad

- Depósito Criogénico Protóxido de Nitrógeno de 3.162 l de capacidad

- Mezclador de Gases para generar Aire Medicinal.

- Depósito acumulador de Aire Medicinal de 2.000 l de capacidad

Hospital General:

Central de Gases Medicinales.-

- Selector neumático de fuente de Suministro Oxígeno

- Neumático de Selección y control O2

- Selector neumático de Fuente de Suministro N2O

- Neumático de Selección y control N2O

- Selector neumático de Fuente de Suministro de Aire Medicinal

- Neumático de Selección y control Aire

- 2 Rampas de oxìgeno medicinal de 12 botellas B50 cada una.

- 2 Rampas de aire medicinal de 8 botellas B50 cada una.

- 2 Rampas de protóxido de nitrógeno de 4 botellas B50 cada una.

Rampas Aire Medicinal UCI INTERMEDIA (Planta 1ª)

- 2 Rampas de 6 botellas B50 de Aire Medicinal cada una.

- Sistema selector de discriminación manuel alimentación a través de rampas o red de suministro general.

- Sistema selector manual rampa en uso.

Rampas Dióxido de Carbono (CO2) Pruebas Funcionales Digestivo (Planta 3ª)

- 2 Rampas de 1 botella B50 de CO2 cada una.

- Sistema selector manual rampa en uso.

Hospital Materno Infantil.-

Central de Gases Medicinales.-

- Selector neumático de fuente de Suministro Oxígeno

- Neumático de Selección y control O2

- Selector neumático de Fuente de Suministro N2O

- Neumático de Selección y control N2O

- 2 Rampas de oxìgeno medicinal de 12 botellas B50 cada una.

- 2 Rampas de protóxido de nitrógeno de 4 botellas B50 cada una.

Consultas Externas.-

Central de Gases Medicinales.-

- Selector neumático de fuente de Suministro Oxígeno

- Neumático de Selección y control O2

Instalación de Central Criogénica del Centro Regional de Transfusión Sanguínea.-

- Depósito Criogénico Nitrógeno

- Contenedor Criogénico N2

- Contenedor Criogénico N2

- Contenedor Criogénico N2

- Contenedor Criogénico N2

- Contenedor Criogénico N2

- Contenedor Criogénico N2

- Cámara de congelación y contenedor de alimentación criogénica

- Central de alarma por nivel de Oxígeno

- Conducciones, llaves de corte y válvulas

- Cuadro de control

- Sistemas de Extracción de aire.

Instalación de Gases medicinales en el Hospital Punta de Europa

Hospital General.-

.- Depósitos Criogénicos.-

- Depósito criogénico para 02 de 11.537 l de capacidad – Modelo T021584

- Depósito criogénico para NO2 de 3.100 l de capacidad – Modelo 33-VCSP-23-C3

.- Centrales Automáticas.-  El centro dispone de 3 centrales automáticas modelo DELTA P srl, para los gases de Oxígeno, aire y protóxido.

.- Rampas de botellas.-

- Rampa de Oxígeno de un conjunto de 5+5 botellas B50 de O2

- Rampa de Aire Sintético Medicinal de un conjunto de 5+5 B50 de Aire Sintético Medicinal

- 4 Jaulas de 12 botellas B50, capacidad 600 l de Aire Sintético Medicinal

- Rampa de protóxido de Nitrógeno Medicinal de un conjunto de 3+3 botellas B50 de Protóxido de Nitrógeno Medicinal

.- Cuadro de Selección de fuentes de suministro.- Cada gas del centro (aire, oxígeno, protóxido) posee un cuadro de selección de fuente de suministro y regulación de la red.

.- Cuadros Segunda Reducción y sistemas de alarma.- Distribuidos en puntos estratégicos, tales como, quirófano, uci, nidos, partos, despertas, urgencias, se encuentran cuadros de segunda reducción que incorporan sistemas de detección de cambio de caudal en el suministro de los gases y/o el vacío que se suministra a cada zona.

Edificio de la Cruz Roja.-

1.- Central Automática.-  El centro dispone de 1 central automática modelo DELTA P srl, para el Oxígeno.

2.- Rampas de botellas.-

- Rampa de Oxígeno de un conjunto de 6+6 botellas B50 de O2

Instalación de Gases medicinales en el Hospital de La Línea

.- Depósitos Criogénicos.-

- Depósito criogénico para 02 de 6.000 l de capacidad

- Depósito criogénico para NO2 de 6.000 l de capacidad

.- Centrales Automáticas.-  El centro dispone de 3 centrales automáticas modelo Danube, para los gases de Oxígeno, aire y protóxido.

.- Rampas de botellas.-

- Rampa de Oxígeno de un conjunto de 10+8 botellas B50 de O2 + 2 Jaulas de 12 botellas B50 cada una.

- Rampa de Aire Sintético Medicinal de un conjunto de 10+8 B50 de Aire Sintético Medicinal + 2 Jaulas de 12 botellas B50 cada una.

- Rampa de protóxido de Nitrógeno Medicinal de un conjunto de 5+5 botellas B50 de Protóxido de Nitrógeno Medicinal + 1 botella B50.

.- Mezcladoras de Aire (N2+O2).- Compuesta por:

- Cuadro commutador automático y de alarma. Sistema por el cual se establece automáticamente la producción de aire.

- Acumulador de 500 l

- Sistema de filtración en continuo.

.- Cuadro de Selección de fuentes de suministro.- Cada gas del centro (aire, oxígeno, protóxido) posee un cuadro de selección de fuente de suministro y regulación de la red.

.- Cuadros Segunda Reducción y sistemas de alarma.- Distribuidos en puntos estratégicos, tales como, quirófano, uci, nidos, partos, despertar, urgencias, se encuentran cuadros de segunda reducción que incorporan sistemas de detección de cambio de caudal en el suministro de los gases y/o el vacío que se suministra a cada zona.